## Slide 1
ESKF 核心公式与卡尔曼滤波
状态 · 误差状态 · 协方差 · 预测与更新
基于 KF-GINS 21 维误差状态模型
组会汇报｜组合导航原理

## Slide 2
内容导览
OVERVIEW
2
一条主线理解 ESKF
01
状态与误差
“系统是什么”与“错了多少”
→
02
协方差预测
不确定性怎样随 IMU 演化
→
03
卡尔曼更新
GNSS 如何修正误差
→
04
反馈与重置
误差注入名义状态，P 继续传递
IMU 预测 → 不确定性增长 → GNSS 观测 → 误差修正 → 闭环反馈

## Slide 3
三个核心对象：x、δx 与 P
CORE
3
名义状态 xₙₒₘ
系统当前认为自己在哪里、如何运动
xₙₒₘ = [ p, v, q, b_g, b_a, s_g, s_a ]ᵀ
● 非线性物理积分
● 用于最终导航输出
误差状态 δx
名义状态距离真实状态还有多少误差
δx = [ δr, δv, φ, δb_g, δb_a, δs_g, δs_a ]ᵀ ∈ ℝ²¹
● 小误差线性模型
● 更新后反馈并清零
协方差 P
对 21 维误差不确定程度及相关性的描述
P = E[(δx−Eδx)(δx−Eδx)ᵀ] ∈ ℝ²¹ˣ²¹
● 对角线：各状态方差
● 非对角线：状态相关性
核心关系：名义状态给出“中心值”，误差状态描述“偏差”，协方差描述“我们对偏差有多确定”。

## Slide 4
名义状态预测：IMU 驱动物理推演
PREDICT
4
xₙₒₘ,ₖ⁻ = f(xₙₒₘ,ₖ₋₁⁺, uₖ)
姿态
qₖ⁻ = qₙ ⊗ qₖ₋₁⁺ ⊗ Δqₖ
角增量积分，并补偿导航系旋转
速度
v̇ⁿ = Cᵇₙ fᵇ + gⁿ − (2ωⁿᵢₑ + ωⁿₑₙ) × vⁿ
比力、重力、科里奥利与运输项
位置
ṗ = Dᴿ⁻¹(p) vⁿ
用 NED 速度更新纬度、经度和高程
KF-GINS 实际使用双子样圆锥/划桨补偿与中点积分；上式表达其最核心的物理意义。

## Slide 5
误差状态方程：把非线性问题局部线性化
ERROR
5
δẋ = F δx + G w
F：已有误差如何相互传播
● 位置误差 ← 速度误差
● 速度误差 ← 姿态、加计零偏
● 姿态误差 ← 陀螺零偏
● 零偏/比例因子：一阶高斯–马尔可夫
G w：新噪声如何进入系统
● 加计白噪声进入速度
● 陀螺白噪声进入姿态
● 随机驱动进入零偏与比例因子
● 噪声持续制造新不确定性
典型误差传播链
陀螺误差 ↓ 姿态误差 → 速度误差 → 位置误差
Φₖ = exp(FₖΔt) ≈ I + FₖΔt

## Slide 6
协方差预测：不确定性随时间演化
COV
6
Pₖ⁻ = Φₖ Pₖ₋₁⁺ Φₖᵀ + Q_d,ₖ
① ΦPΦᵀ：已有不确定性的传播
上一时刻的误差相关性经动力学传到当前时刻。 即使初始位置很准，姿态和零偏的不确定性也会逐步传递到速度与位置。
② Q_d：本周期新注入的噪声
IMU 白噪声、零偏和比例因子随机漂移不断增加系统不确定性。 基本近似：Q_d ≈ G Q_c Gᵀ Δt。
σᵢ = √Pᵢᵢ
Pᵢⱼ：状态 i 与 j 的相关性
关键：即使误差状态均值 δx = 0，P 仍可能持续增大——“不知道错多少”本身就是重要状态。

## Slide 7
GNSS 观测：用外部信息看见惯导误差
MEASURE
7
通用线性化观测模型
zₖ = Hₖ δxₖ + vₖ
H 把 21 维误差投影到观测空间； v 是 GNSS 观测噪声，R = E[vvᵀ]。
KF-GINS 的位置残差与杆臂补偿
zₖ = D_R ( p̂_ant − p_GNSS )
p̂_ant = p̂_IMU + D_R⁻¹ Cᵇₙ lᵇ
观测矩阵
H = [ I₃ 0 [Cᵇₙlᵇ×] 0 0 0 0 ]
GNSS 虽然直接观测位置，却能借助 P 的交叉协方差间接修正速度、姿态和 IMU 参数。
符号提醒：该代码采用“惯导预测 − GNSS 观测”，因此后续位置和速度反馈使用减法。

## Slide 8
卡尔曼更新：动态分配“相信谁”
UPDATE
8
Sₖ = Hₖ Pₖ⁻ Hₖᵀ + Rₖ
Kₖ = Pₖ⁻Hₖᵀ Sₖ⁻¹
误差状态更新
δxₖ⁺ = δxₖ⁻ + Kₖ(zₖ − Hₖδxₖ⁻)
协方差更新（Joseph 形式）
Pₖ⁺ = (I−KH)Pₖ⁻(I−KH)ᵀ + KRKᵀ
P⁻ 大
惯导不确定 → K 增大 更多相信 GNSS
R 大
GNSS 噪声大 → K 减小 更多相信惯导
P 的非对角项
把位置观测传递给 速度、姿态和零偏
一维直觉：K = P⁻ / (P⁻ + R)

## Slide 9
闭环反馈：修正名义状态并重置误差中心
FEEDBACK
9
位置
p⁺ = p⁻ − D_R⁻¹ δr
NED 米制误差转换为经纬高修正
速度
v⁺ = v⁻ − δv
代码残差约定决定减号
姿态
q⁺ = δq(φ) ⊗ q⁻
小旋转四元数左乘
IMU 参数
b⁺ = b⁻ + δb，s⁺ = s⁻ + δs
更新零偏和比例因子估计
误差状态清零
δx⁺ ← 0：修正量已注入新的名义状态
协方差必须保留
P⁺ ≠ 0：剩余不确定性进入下一轮预测

## Slide 10
ESKF 完整闭环：最核心的公式链
LOOP
10
1
名义预测
x⁻ = f(x⁺,u)
IMU 非线性积分
→
2
误差/协方差预测
δx⁻ = Φδx⁺ P⁻ = ΦP⁺Φᵀ+Q_d
不确定性增长
→
3
GNSS 更新
K = P⁻Hᵀ(HP⁻Hᵀ+R)⁻¹ δx⁺ = δx⁻+K(z−Hδx⁻)
估计误差
→
4
反馈重置
x⁺ = x⁻ ⊞ δx⁺ δx ← 0，P 保留
闭环校正
预测让 P 膨胀；观测让 P 收缩；反馈让名义状态回到更准确的线性化中心。

## Slide 11
核心结论
名义状态
走物理：IMU 非线性积分
误差状态
走数学：线性化误差传播与修正
协方差
走统计：预测膨胀，观测收缩
卡尔曼增益
看 P 与 R：动态分配惯导和 GNSS 的信任
IMU 负责“往前走”，GNSS 负责“拉回来”，P 与 K 决定“拉多少”。
THANKS